РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12 .2013                          с.Икшурма                                                                  № 26

# Об утверждении схемы водоснабжения Икшурминского сельского поселения

В целях реализации федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Икшурминского сельского поселения.

2.  Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу:www.piradm.ru   и опубликовать в  газете «Ведомости органов местного самоуправления Икшурминского сельсовета ».

Глава Икшурминского сельсовета						В.М. Исмагилов

Утверждена

постановлением администрации Икшурминского сельсовета

от.12.12.2013 года  № 26

Схема водоснабжения

Икшурминского сельского поселения

Содержание

Введение	2

1.Паспорт схемы.	2

Глава 1. Схема водоснабжения	2

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	2

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	2

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	2

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	2

1.2 Существующие балансы водопотребления	2

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	2

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	2

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	2

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	2

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	2

# Введение

Схема водоснабжения Икшурминского сельского поселения на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Икшурминского сельского поселения Пировского района, Красноярского края.

- Правил землепользования Икшурминского сельского поселения, выполненного  ОАО «Красноярскагропроект».

А так же в соответствии с требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и водоотведении»

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- уличные водопроводные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

Схема включает:

- паспорт схемы;

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения Икшурминского Сельского поселения Пировского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Икшурминского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Красноярский край, Пировский  район, Икшурминское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой систем очистки воды;

- прокладка уличной водопроводной сети, обеспечивающей возможность постоянного водоснабжения Икшурминского поселения в целом;

-	установка приборов учёта на существующих и новых водозаборах;

Сроки реализации схемы

2013-2023г:

- частичная перекладка износившихся сетей;

- замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

- для д. Коврига бурение артезианской скважины, строительство водонапорной башни с объемом не менее 25 м3

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Икшурминского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Икшурминского  сельского поселения входят 4 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют с.Икшурма, д. Коврига, д.Новотроицкая, д.Новый Тимершик.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются слаборазвитые сети водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин,  шахтных колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени во всех населенных пунктах поселения.

### 1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Источником водоснабжения с.Икшурма  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 25м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2,2км, на которой установлено 10 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д.Коврига является шахтный колодец, отбор воды из которого осуществляется насосом  подающим воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,0км с 7 водоразборными колонками.

Источником водоснабжения д. Новотроица является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,6км., на которой установлено 6 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д. Новый Тимершик является артезианская скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,7км., на которой установлено 5 водоразборных колонок.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни.

Кроме этого в  населённых пунктах Икшурминского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется также из шахтных колодцев частного пользования.

Существующие водозаборные узлы и водопроводные сети с.Икшурма, д. Коврига, д.Новотроицкая, д.Новый Тимершик обслуживаются   ООО «Стратегия Норд».

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Икшурма | Скважина | 1976 |  | 120 | - |
|  |  | Водонапорная башня V-20м3 | 1976 | 0,24 | - | - |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-2.2 км. | 1976-1977 | - | - | - |
| 2 | д. Коврига | Шахтный колодец глубиной 15 м., отбор воды производится с помощью бытового насоса. | 1972 | Не определена | 15,0 | - |
|  |  | Водонапорная башня, объем бака 15м³ - 1 шт. (частично разрушена). | 1978 | Не определена | - | - |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-1,0 км. | 1978-1979 |  |  |  |
| 3 | д.Новотроицкая | Скважина | 1973 |  | 95 | - |
|  |  | Водонапорная башня V-10м3 | 1973 | 0,24 | - | - |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-0,6 км. | 1973-1974 | - | - | - |
| 4 | д.Новый Тимершик | Скважина | 1975 | 0,06 | 80 | - |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-1,7 км. | 1975-1976 |  |  |  |
|  |  | Водонапорная башня V-10м3 | 1975 | 0,24 |  |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Икшурминского сельского поселения

Таблица 2

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с.Икшурма | 1 рез. V=20м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 2 | д.Коврига | 1 рез. V=15м³, | Водоподъем осуществляет-ся с помощью бытового насоса. | Не определена | - |
| 3 | д.Новотроицкая | 1 рез. V=10м³, | Водоподъем осуществляет-ся с помощью компрессора | Не определена | - |
| 4 | д.Новый Тимершик | 1 рез. V=10м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1970-1980 годах, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Икшурминского сельского поселения.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения, водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Неучтённые расходы включают в себя потери воды при передаче потребителям

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере ния | Факт 2011 г. | План (учтено в тарифе) 2012 г. | I квартал 2012 г. | 2013 год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Общий водный баланс подачи и реализации воды |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| 2 | Количество подземных водозаборных сооружений (скважин) | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество поверхностных водозаборных сооружений | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4 | Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Установленная мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,822 | 0,822 | 1,24 | 1,24 |  |
| 6 | Фактическая мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,1194 | 0,168 | 0,6354 | 0,6354 |  |
| 7 | Коэффициент использования установленной производственной мощности | % | 2 | 0,21 | 0,51 | 0,51 |  |
| 8 | Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, всего, в т.ч. подземной | тыс. м3 тыс. м3 | 67,1 67,1 | 62,24 62,24 | 13,38 13,38 | 63,86 63,86 |  |
| 9 | Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Объем воды, получаемой со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. своими насосами самотеком | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 67,1 67,1 | 62,24 62,24 | 13,38 13,38 | 63,86 63,86 |  |
| 12 | Расход воды на собственные нужды организации | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Объем неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м3 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |  |
| 13.1 | Уровень потерь (п.13/п.11)*100 | % | 1,16 | 1,16 | 1,34 | 1,12 |  |
| 13.2 | Коэффициент потерь (п.13/п.1*1000) | м3/км | 55,72 | 55,72 | 13,2 | 53,5 |  |
| 14 14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.2 14.3 14.4 14.4.1. | Объем реализации воды всего, в т.ч.: Населению, всего, в т.ч.: -хоз-питьевые нужды, -полив участков, -содержание животных, из них по приборам учета Собственное производство, Бюджетным организациям, из них по приборам учета Прочим потребителям, всего, в т.ч.: отпущено воды другим водопроводам, из них по приборам учета | тыс. м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 % тыс.м3 тыс.м3 % тыс.м3 тыс.м3 % | 65,89 52,36 39,12 11,17 2,07 0 0,76 11,94 0 1,362 0 0 | 61,03 49,06 37,4 9,78 1,84 0 0,768 10,3 0,78 1,40 0 0 | 12,17 10,34 6,2 0 0,96 0 0,123 2,4 0,64 0,5307 0 0 | 62,65 50,71 37,49 9,36 3,86 0 0,96 9,69 2,5 2,12287 0 0 |  |
| 15 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 557 | 557 | 557 | 557 |  |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 70080 | 8784 | 3680 | 14640 |  |
| 17 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 4 | 6 | 2 | 0 |  |
| 18 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 19 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м воды, в т.ч.: | кВт час | 107,7 | 0,95 | 0,97 | 1,53 |  |
| 19.1 | подъем воды | кВт час | 0,962 | 0,95 | 0,97 | 1,53 |  |
| 19.2 | очистка воды | кВт час | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.3 | транспортировка воды | кВт час | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Водоотведение и (или) очистка сточных вод |
| 1 | Общая протяженность канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество канализационных насосных станций | шт |  |  |  |  |  |
| 3 | Пропускная способность канализации | тыс. м3/ сутки |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество очистных сооружений | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фактическая мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коэффициент использования мощности очистных сооружений | % |  |  |  |  |  |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 | Пропущено сточных вод всего (реализация), в т.ч. от населения от собственного производства от бюджетных организаций от прочих потребителей, всего, в т.ч. принято от других канализаций | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем сброшенных сточных вод без очистки | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Численность населения, получающего услугу водоотведения | чел. |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м сточных вод, в т.ч.: | кВт час |  |  |  |  |  |
| 14.1 | перекачка сточных вод | кВт час |  |  |  |  |  |
| 14.2 | очистка сточных вод | кВт час |  |  |  |  |  |

Таблица 3

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- 60л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | С.Икшурма | - | 238 | +14 | 252 |
| 2 | д. Коврига | - | 150 | +6 | 156 |
| 3 | д.Новотроицкая | - | 56 | +8 | 64 |
| 4 | д.Новый Тимершик | - | 113 | +12 | 125 |
|  | Итого: | - |  |  | 597 |

Динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Икшурминского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Икшурминского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется местными водонагревателями;

60- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека;

35- л/сут., норма  водопотребления на полив;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты в размере 1,5% от общего водопотребления населенного пункта. Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Пировского сельского поселения приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Отчетный период (текущий год)2013г | Расчетный период 2014год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Реализовано воды всего, в т.ч. населению всего, в т. ч. -на хозяйственно питьевые нужды; -полив приусадебных участков; -содержание домашних животных; бюджетным организациям; прочим потребителям; собственное производство | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс.м3 0 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тысм3 | 65,89 52,36 39,12 11,17 2,07 1,362 0 0 | 79,06 62,8 46,9 13,4 2,48 2,83 0 0 | 79,06 62,8 46,9 13,4 2,48 2,83 0 0 |
| 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Прием сточных вод в систему канализации всего в т.ч.: от населения; от бюджетных организаций; от прочих потребителей; от собственного производства | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 |  |  |  |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого подъема.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водопроводная сеть планируется Ø100 ÷ 50мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным  узлом планируется также оснастить существующую насосную станцию первого подъёма.

Местоположение населённых пунктов Икшурминского сельсовета и планируемые к застройке территории  не позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

В селе Икшурма предлагается замена технологического оборудования исчерпавшего свой технологический и временной ресурс, а также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети. Для этого  необходимо: провести капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 25 м.куб. Частичная замена тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63 мм. На водопроводной сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства водоразборных колонок с радиусом действия 100÷150м и монтажа отключающей арматуры.

Обеспечение пожарной безопасности существующей жилой застройки с.Икшурма и планируемых зон жилой застройки планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 100м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотной площадки 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят из условия расхода воды на наружное пожаротушение и уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий, сооружений.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

В целях приведения качества подаваемой  потребителям воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 предлагается оснастить водозаборный узел в селе Икшурма озоно-фильтровальной станцией очистки.

В деревне Коврига ввиду со сложившейся аварийной ситуацией с водоснабжением, предлагается:

- устройство одной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от существующего шахтного колодца;

- устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³);

- устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø 63мм;

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети.

Новое ВЗУ предлагается  оборудовать водомерным  узлом.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры, установка водоразборных колонок с радиусом действия 100÷150м.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения с отпуском воды от пожарного гидранта водонапорной башни.

В остальных деревнях Новотроицкое и Новый Тимершик предлагается замена технологического оборудования исчерпавшего свой технологический и временной ресурс, а также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети. Для этого необходимо провести капитальный ремонт существующих  ВЗУ, произвести замену металлических емкостей водонапорных башен объемом не менее V=20м³. Оборудовать ВЗУ водомерными узлами.

Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 11.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 2023г | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| 1. | Село Икшурма |
| 1.1 | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=20м³ H=15м | шт. | 1 | 1650,0 | 1650,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,5 | 3500,0 | 3500,0 |
| 1.4 | Ø90 | км | 1,2 | 1680,0 | 1680,0 |
|  | Ø100 | км | 0,5 | 700,0 | 700,0 |
| 1.5 | Установка систем очистки питьевой воды на водозаборах | шт. | 1 | 2200,0 | 2200,0 |
| 1.6 | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | ед. | 1 | 2250 | 2250,0 |
| 1.7 | Установка узлов учета на ВЗУ | шт. | 1 | 45,0 | 45,0 |
|  | Итого: |  |  | 12025,0 |  |
| 1 | Деревня Коврига |
| 1.1 | устройство артезианской скважины | шт | 1 | 2200,0 |  |
| 1.2 | устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³); | шт | 1 | 1500,0 |  |
| 1.3 | устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода; |  |  |  |  |
| 1.4 | Ø63 | км | 0,5 | 700,0 | 700,0 |
| 1.5 | Ø90 | км | - |  |  |
| 1.6 | Ø100 | км | - |  |  |
| 1.7 | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора |  |  | 2250,0 | 2250,0 |
| 1.8 | Установка узла учета на ВЗУ |  |  | 60,0 | 60,0 |
|  | Итого: |  |  | 6710,0 | 6710,0 |
| 1 | Деревня Новотроицкое |
| 1.1 | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=15м³ H=15м | шт | 1 | 1500,0 | 1500, |
| 1.2 | Замена компрессора обеспечивающего водоподъем | шт | 1 | 250,0 | 250,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |
|  | Ø63 | км | 1,1 | 1540,0 | 1540,0 |
|  | Ø90 | км | - |  |  |
|  | Ø100 | км | - |  |  |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | шт | 1 | 2250,0 | 2250,0 |
|  | Установка узла учета на ВЗУ | шт | 1 | 45,0 | 45,0 |
|  | Итого: |  |  | 5585,0 | 5585,0 |
| 1 | Деревня Новый Тимершик |
| 1.1 | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=15м³ H=10м | шт | 1 | 1540,0 | 1540,0 |
|  | Установка станции управления глубинным насосом | шт | 1 | 60,0 | 60,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |
|  | Ø63 | км | 1,6 | 2240,0 | 2240,0 |
|  | Ø90 | - |  |  |  |
|  | Ø100 | - |  |  |  |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора |  |  | 2250,0 | 2250,0 |
|  | Установка узла учета на ВЗУ |  |  | 45,0 | 45,0 |
|  | Итого: |  |  | 6135,0 | 6135,0 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 30455,0 | 30455 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Сроки реализации схемы с 2013-2023г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- частичная перекладка износившихся сетей Ø50 ÷ 100мм;

- бурение водозаборной скважины с установкой водонапорной башни объемом не менее 30 м3;

- замена технологического оборудования исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

- реконструкция водонапорных башен с заменой емкости;

- установка систем очистки питьевой воды на водозаборах;

- устройство зон санитарной охраны действующих водозаборов в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по модернизации объектов водоснабжения

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2023г |
| 1 | 2 |  | - |
| 1 | Икшурминское сельское поселение |
|  | водоснабжение |
|  | Село Икшурма | 12025,0 | - |
|  | Деревня Коврига | 6710,0 | - |
|  | Деревня Новотроицкое | 5585,0 |  |
|  | Деревня Новый Тимершик | 6135,0 |  |
|  | Итого: | 30455,0 | - |

Схема водоснабжения подлежит ежегодному уточнению. Уточнение схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

Уведомление о проведении ежегодного уточнения схемы водоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который уточняется схема. Предложения от ресурсоснабжающей  организации и иных лиц по уточнению схемы водоснабжения  принимаются до 1 марта.