РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПИРОВСКИЙ РАЙОН КИРИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2013г.	              с.Кириково	                   № 12-38

Об утверждении схемы

водопровода Кириковского сельсовета

В целях реализации федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", на основании Устава Кириковского сельсовета Кириковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Кириковского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Решение подлежит размещению на официальному сайте Администрации Пировского района www.piradm.ru.

Глава сельсовета 	В.М. Попов

Приложение № 1

к Решению сессии Кириковского

сельского Совета депутатов

от 13.12.2013г. № 12-38

Утверждена

Решением Кириковского сельского Совета депутатов

от_____________2013 года  № _______

Схема водоснабжения

Кириковского сельского поселения

Содержание

Введение	4

1.Паспорт схемы.	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	8

1.2 Существующие балансы водопотребления	8

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	8

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	12

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	14

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	20

# Введение

Схема водоснабжения Кириковского сельского поселения на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Кириковского сельского поселения Пировского района, Красноярского края.

- Правил землепользования Кириковского сельского поселения, выполненного  ОАО «Красноярскагропроект».

А так же в соответствии с требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и водоотведении».

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- уличные водопроводные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

Схема включает:

- паспорт схемы;

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения Кириковского Сельского поселения Пировского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Кириковского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Красноярский край, Пировский  район, Кириковского сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой систем очистки воды;

- прокладка уличной водопроводной сети, обеспечивающей возможность постоянного водоснабжения Кириковского поселения в целом;

-	установка приборов учёта на существующих и новых водозаборах;

Сроки реализации схемы

2013-2023г:

- частичная перекладка износившихся сетей;

- замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Кириковского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Кириковского  сельского поселения входят 7 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют село Кириково; деревни: Волоковое, Игнатово, Раменское, Усковское, Холмовая, Шагирислам.

В настоящее время постоянно проживающих в деревне Холмовая  жителей - нет.  Жилая застройка используется как летний лагерь отдыха детей школьного возраста.

На территории сельского поселения имеются слаборазвитые сети водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин,  шахтных колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени во всех населенных пунктах поселения.

### 1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Источником водоснабжения с.Кириково  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 25м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в кольцевую сети объединённого хозяйственно-питьевого водопровода, протяжённостью  5,45км, на которой установлено 28 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения деревни Волоковое является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  1,0 км, на которой установлено 6 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения деревни Игнатово является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  2,6 км, на которой установлено 10 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения деревни Раменское является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  2,0 км, на которой установлено 7 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения Усковское является разведочная скважина, водоподъем осуществляется с помощью компрессора в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2,0км., на которой установлено 8 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения деревни Шагирислам является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью  2,0 км, на которой установлено 5 водоразборных колонок.

Источников водоснабжения в деревне Холмовая  в настоящее время не имеется. Вода - привозная.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом, а также  ручном  режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости башни.

Кроме этого в  населённых пунктах Кириковского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется также из шахтных колодцев частного пользования.

Существующие водозаборные узлы и водопроводные сети с.Кириково,  д.Волоковое, д.Игнатово, д.Раменское, д.Усковское, д.Шагирислам обслуживаются   ООО «Стратегия Норд».

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Кириково | Скважина | 1983 |  | 110 | - |
|  |  | Водонапорная башня V-25м3 | 1986 | 0,24 | - | - |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-5,45км. | 1976-1980 | - | - | - |
| 2 | д.Волоковое | Скважина | 1983 |  | 85 | - |
|  |  | Водонапорная башня V-10м3 | 1983 | 0,18 |  |  |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-1,0км | 1983 |  |  |  |
| 3 | д.Игнатово | Скважина | 1983 |  | 110 | - |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-2,6 км. | 1983-1985- |  |  |  |
|  |  | Водонапорная башня V-20м3 | 1983 | 0,22 |  |  |
| 4 | д.Раменское | Скважина | 1985 |  |  |  |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-2,0 км. | 1985 |  |  |  |
|  |  | Водонапорная башня V-15м3 | 1985 | 0,16 |  |  |
| 5 | д.Усковское | Разведочная скважина (аварийное состояние) | 1986 |  | 52 |  |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-2,0 км. | 1986-1987 |  |  |  |
|  |  | Водонапорная башня V-10м3 | 1986 | 0,165 |  |  |
| 6 | д.Шагирислам | Скважина | 1986 |  | 80 |  |
|  |  | Улично-водопроводн. сеть L-2,0 км. | 1986-1988 |  |  |  |
|  |  | Водонапорная башня V-15м3 | 1986 | 0,14 |  |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Кириковского сельского поселения

Таблица 2

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с.Кириково | 1 рез. V=25м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 2 | д.Волоковое | 1 рез. V=10м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 3 | д.Игнатово | 1 рез. V=20м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 120 | 5,5 | - |
| 4 | д.Раменское | 1 рез. V=15м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 5 | д.Усковское | 1 рез. V=10м³, | Водоподъем осуществляется с помощью компрессора | Не определена | - | - | - |
| 6 | д.Шагирислам | 1 рез. V=15м³, | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены в 80-х годах, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Кириковского сельского поселения.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в деревне Усковское артезианской скважины,   создает угрозу возникновения аварийной ситуации по обеспечению питьевой водой жителей проживающих в деревне.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Неучтённые расходы включают в себя потери воды при передаче потребителям

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере ния | Факт 2011 г. | План (учтено в тарифе) 2012 г. | I квартал 2012 г. | 2013 год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Общий водный баланс подачи и реализации воды |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |  |
| 2 | Количество подземных водозаборных сооружений (скважин) | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 3 | Количество поверхностных водозаборных сооружений | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Установленная мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,865 | 0,865 | 1,44 | 1,44 |  |
| 6 | Фактическая мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,1194 | 0,168 | 0,6354 | 0,6354 |  |
| 7 | Коэффициент использования установленной производственной мощности | % | 2 | 0,21 | 0,51 | 0,51 |  |
| 8 | Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, всего, в т.ч. подземной | тыс. м3 тыс. м3 | 74,1 74,1 | 74,1 74.1 | 23,38 23,38 | 74,1 74,1 |  |
| 9 | Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Объем воды, получаемой со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. своими насосами самотеком | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 74,1 74,1 | 74,1 74.1 | 23,38 23,38 | 74,1 74,1 |  |
| 12 | Расход воды на собственные нужды организации | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Объем неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м3 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |  |
| 13.1 | Уровень потерь (п.13/п.11)*100 | % | 1,16 | 1,16 | 1,34 | 1,12 |  |
| 13.2 | Коэффициент потерь (п.13/п.1*1000) | м3/км | 55,72 | 55,72 | 13,2 | 53,5 |  |
| 14 14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.2 14.3 14.4 14.4.1. | Объем реализации воды всего, в т.ч.: Населению, всего, в т.ч.: -хоз-питьевые нужды, -полив участков, -содержание животных, из них по приборам учета Собственное производство, Бюджетным организациям, из них по приборам учета Прочим потребителям, всего, в т.ч.: отпущено воды другим водопроводам, из них по приборам учета | тыс. м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 % тыс.м3 тыс.м3 % тыс.м3 тыс.м3 % | 72,89 58,76 39,12 11,17 2,07 0 0,76 11,94 0 1,362 0 0 | 72,89 58,76 37,4 9,78 1,84 0 0,768 10,3 0,78 1,40 0 0 | 22,17 18,47 6,2 0 0,96 0 0,123 2,4 0,64 0,5307 0 0 | 72,89 58,76 37,49 9,36 3,86 0 0,96 9,69 2,5 2,12287 0 0 |  |
| 15 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 825 | 825 | 825 | 825 |  |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 70080 | 8784 | 3680 | 14640 |  |
| 17 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 2 | 4 | 2 | 0 |  |
| 18 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| 19 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м воды, в т.ч.: | кВт час | 107,7 | 0,95 | 0,97 | 1,53 |  |
| 19.1 | подъем воды | кВт час | 0,962 | 0,95 | 0,97 | 1,53 |  |
| 19.2 | очистка воды | кВт час | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.3 | транспортировка воды | кВт час | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Водоотведение и (или) очистка сточных вод |
| 1 | Общая протяженность канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество канализационных насосных станций | шт |  |  |  |  |  |
| 3 | Пропускная способность канализации | тыс. м3/ сутки |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество очистных сооружений | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фактическая мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коэффициент использования мощности очистных сооружений | % |  |  |  |  |  |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 | Пропущено сточных вод всего (реализация), в т.ч. от населения от собственного производства от бюджетных организаций от прочих потребителей, всего, в т.ч. принято от других канализаций | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем сброшенных сточных вод без очистки | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Численность населения, получающего услугу водоотведения | чел. |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м сточных вод, в т.ч.: | кВт час |  |  |  |  |  |
| 14.1 | перекачка сточных вод | кВт час |  |  |  |  |  |
| 14.2 | очистка сточных вод | кВт час |  |  |  |  |  |

Таблица 3

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- 60л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с.Кириково | - | 352 | +32 | 384 |
| 2 | с.Усковское | - | 110 | +12 | 122 |
| 3 | д.Шагирислам | - | 30 | +6 | 36 |
| 4 | д.Раменское | - | 137 | +8 | 145 |
| 5 | д.Игнатово |  | 64 | +10 | 74 |
| 6 | д.Волоковое |  | 86 | +14 | 100 |
|  | Итого: | - | 740 |  | 861 |

Динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Кириковского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Кириковского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется местными водонагревателями;

60- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека;

35- л/сут., норма  водопотребления на полив;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты в размере 1,5% от общего водопотребления населенного пункта. Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Кириковского сельского поселения приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Отчетный период (текущий год)2013г | Расчетный период 2014год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Реализовано воды всего, в т.ч. населению всего, в т. ч. -на хозяйственно питьевые нужды; -полив приусадебных участков; -содержание домашних животных; бюджетным организациям; прочим потребителям; собственное производство | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс.м3 0 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тысм3 | 74,1 58,76 39,12 11,17 2,07 1,362 0 0 | 72,89 58,76 46,9 13,4 2,48 2,83 0 0 | 72,89 58,76 46,9 13,4 2,48 2,83 0 0 |
| 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Прием сточных вод в систему канализации всего в т.ч.: от населения; от бюджетных организаций; от прочих потребителей; от собственного производства | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 |  |  |  |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого подъема.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водопроводная сеть планируется Ø100 ÷ 50мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Местоположение населённых пунктов Кириковского сельсовета и планируемые к застройке территории  не позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

В селе Кириково предлагается замена технологического оборудования исчерпавшего свой технологический и временной ресурс, а также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети. Для этого  необходимо:

- выполнить капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 25 м.куб., произвести замену обшивки водонапорной башни;

-произвести частичную замену тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63 мм. На водопроводной сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства водоразборных колонок с радиусом действия 100÷150м и монтажа отключающей арматуры.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

-установить озоно-фильтровальную станцию очистки питьевой воды на действующем водозаборе;

- для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерного узла на действующем ВЗУ;

В деревне Усковское предлагается:

- бурение водозаборной скважины глубиной 120 метров;

- капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 20 м.куб., произвести замену обшивки водонапорной башни;

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети

В деревне Игнатово  предлагается:

- капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 20 м.куб., произвести замену обшивки водонапорной башни;

- замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

В деревне Волоковое  предлагается:

- капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 20 м.куб., произвести замену обшивки водонапорной башни;

- замена технологического оборудования исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

В деревне Шагирислам предлагается:

- капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 20 м.куб., произвести замену обшивки водонапорной башни;

- замена технологического оборудования исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

- В деревне Раменское предлагается:

- капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара объемом не менее 20 м.куб., произвести замену обшивки водонапорной башни;

- замена технологического исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 11.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 2023г | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| 1. | Село Кириково |
| 1.1 | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=25м³ H=15м | шт. | 1 | 1650,0 | 1650,0 |
| 1.2 | поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 1,4 | 1960,0 | 1960,0 |
| 1.4 | Ø90 | км | - | - | - |
| 1.5 | Ø100 | км | - | - | - |
| 1.6 | Установка системы очистки питьевой воды на действующем ВЗУ | шт. | 1 | 2200,0 | 2200,0 |
| 1.7 | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | ед. | 1 | 2250,0 | 2250,0 |
| 1.8 | Установка узла учета на ВЗУ | шт. | 1 | 45,0 | 45,0 |
|  | Итого: |  |  | 6455,0 | 6455,0 |
| 1 | Деревня Усковское |
| 1.1 | Бурение артезианской скважины | ед | 1 | 2300,0 |  |
| 1.2 | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора |  |  | 2250,0 | 2250,0 |
| 1.3 | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=25м³ H=15м | шт. | 1 | 1650,0 | 1650,0 |
|  | поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети |  |  |  |  |
| 1.4 | Ø63 | км | 1,5 | 2100,0 | 2100,0 |
| 1.5 | Ø90 | км | - | - | - |
| 1.6 | Ø100 | км | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 1 | Деревня Игнатово |
|  | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=20м³ H=15м | Шт. | 1 | 1650,0 | 1650,0 |
|  | замена технологического исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. | ед | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | Ед. | 1 | 2250,0 | 2250,0 |
|  | Итого: |  |  | 3965,0 | 3965,0 |
| Деревня Волоковое |
|  | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=20м³ H=15м | Шт. | 1 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | замена технологического исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. | ед | 1 | 85,0 | 85,0 |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора |  |  | 2250,0 | 2250,0 |
|  | Итого: |  |  | 4035,0 | 4035,0 |
| Деревня Шагирислам |
|  | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=20м³ H=15м | Шт. | 1 | 1650,0 | 1650,0 |
|  | замена технологического исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. | ед | 1 | 65,0 | 65,0 |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | Ед. | 1 | 2250,0 | 2250,0 |
|  | Итого |  |  | 3965,0 | 3965,0 |
| Деревня Раменское |
|  | капитальный ремонт водонапорной башни с заменой резервуара V=20м³ H=15м | Шт. | 1 | 1680,0 | 1680,0 |
|  | замена технологического исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. | ед | 1 | 45,0 | 45,0 |
|  | Мероприятия по устройству зоны санитарной охраны 1-го водозабора | Ед. | 1 | 2250,0 | 2250,0 |
|  | поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети |  |  |  |  |
|  | Ø63 | км | 1,0 | 1450,0 | 1450,0 |
|  | Ø90 | км | - | - | - |
|  | Ø100 | км | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 5425,0 |  |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 29845,0 | 29845,0 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Сроки реализации схемы с 2013-2023г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по модернизации объектов водоснабжения

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2023г |
| 1 | 2 |  | - |
| 1 | Кириковское сельское поселение |
|  | водоснабжение |
|  | Село Кириково | 6455,0 | 6455,0 |
|  | Деревня Усковское | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Деревня Волоковое | 4035,0 | 4035,0 |
|  | Деревня Игнатово | 3965,0 | 3965,0 |
|  | Деревня Раменское | 5425,0 | 5425,0 |
|  | Деревня Шагирислам | 3965,0 | 3965,0 |
|  | Деревня Холмовое | - | - |
|  | Итого: | 29845,0 | 29845,0 |

Схема водоснабжения подлежит ежегодному уточнению. Уточнение схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

Уведомление о проведении ежегодного уточнения схемы водоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который уточняется схема. Предложения от ресурсоснабжающей  организации и иных лиц по уточнению схемы водоснабжения  принимаются до 1 марта.